Náramkové hodinky- chronografy

návod na používání

- Ovládací prvky

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.

2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

Používání stopek

1. Jedním stiskem tlačítkem A stopky spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.

RESET (VYNULOVÁNÍ) stopek (např. po výměně baterie)

Tento postupu následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky stopek do pozice 00:00

3. Nařízení ručky stopek je možno urychlit přidržením tlačítek A nebo B.

4. Když je ručka v poloze nula, Nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

*Nevracejte korunku do běžné pozice, dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

*Pokud byste zamáčkli korunku dříve, sekundová ručka se zastaví a bod, kde se zastavila, bude nastaven jako nový výchozí bod (00:00).

# Text boxes

Tlačítko A

Tlačítko B

Korunka v základní pozici

Korunka v pozici 2

Korunka v pozici 1

24hodinová ručka

Minutová ručka stopek

Sekundová ručka stopek