Návod meteostanice

- Každý barometr je před použitím třeba nastavit dle aktuálního polohy

- Stačí pouze na internetu zjistit aktuální hodnotu tlaku dle polohy

- Otáčejte šroubem na zadní straně pomocí šroubováku opatrně směrem doprava až do odpovídající zjištěné hodnoty tlaku

- Lehkým poklepem a případným opakovaným nastavením dosáhnete vyšší přesnosti

- Toto stačí provést pouze jednou

Pozorováním výkyvů tlaku vzduchu je možno předpovídat vývoj počasí

- vzestup tlaku = zlepšení počasí

- rchlý vzestup tlaku =  krásné počasí

- pokles tlaku =  zhoršení počasí

- rychlý pokles tlaku =  bouřky

Principem je tenkostěnná kovová krabička (Vidieho dóza), uvnitř vzduchoprázdná, která se působením atmosférického tlaku více nebo méně deformuje. Velikost deformace je přenášena na ručičku ukazující velikost tlaku na stupnici.