JVD C se strojkem MIYOTA JS20

Korunka v základní pozici

Minutová ručka stopek       	 Korunka v pozici 1                                                                                                         (pro nastavení času)

Vteřinová ručka stopek                                                                        24hodinová ručka

Vteřinová ručka

Specifikace strojku:

Ručky: 3

Další ukazatele: 3 chronografy

Životnost baterie: přibližně 2 roky

Odchylka přesnosti měření: +/- 20 vteřin za měsíc (za běžných podmínek)

Návod na použití:

Nastavení času:

- Povytáhněte korunku do pozice 1, malá sekundová ručka se zastaví.

- Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy

- Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Používání stopek:

Stopky slouží k odměřování času- měří a zobrazují čas. Maximální měřitelná doba je 29 minut 59 vteřin. Po spuštění bude sekundová ručka stopek měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

- Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod stopek

- Stisknutím tlačítka B  stopky vynulujete.

Při resetování stopek tlačítka A ani B nebudou fungovat.

Resetování stopek (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

- Vytáhněte korunku do pozice 1.

- Stiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka A.

- Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud by jste tak učinily, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.

JVD C  z mechanizmem MIYOTA JS20

Koronka w pozycji

wyjściowej

Wskazówka minutowa

stopera	 Koronka w pozycji1                                                                                                         (do nastawienia czasu)

Wskazówka sekundowa

stopera                                                                                                Wskazówka 24-godzinowa

Wskazówka sekundowa

Charakterystyka mechanizmu :

Wskazówki:    3

Inne wskaźniki: 3 chronografy

Żywotność baterii: około 2 lat

Odchyłka dokładności: +/- 20 sekund na miesiąc (w normalnych warunkach)

Instrukcja obsługi:

Nastawianie czasu:

- Wysuwamy koronkę do pozycji 1, mała wskazówka sekundowa zatrzyma się

- Obrotem koronki nastawiamy wskazówki na żądaną godzinę

- Po wciśnięciu koronki do położenia wyjściowego, wskazówka sekundowa ruszy.

Obsługa stopera:

Stoper służy do mierzenia oraz rejestracji odcinków czasu. Maksymalny zakres pomiaru to 29 minut 59 sekund. Po uruchomieniu stopera wskazówka sekundowa ukazuje mierzony czas aż do osiągnięcia zakresu pomiaru.

- Naciśnięciem przycisku A uruchamia i zatrzymuje się stoper

- Naciśnięciem przycisku B  zeruje się stoper.

Przy ři resetowaniu stopera przyciski A ani B nie będą działały.

Resetowanie stopera (na przykład po wymianie baterii)

Resetowanie przeprowadza się w przypadku, gdy po wyzerowaniu wskazówka sekundowa nie powraca do położenia 0 lub też po wymianie baterii.

- Wysuwamy koronkę do pozycji 1.

- Naciskamy przycisk A do nastawienia wskazówki sekundowej chronografu na 0. Nastawianie można przyspieszyć przytrzymaniem przycisku A.

- Gdy wskazówka dojdzie do 0, wciskamy koronkę do pozycji wyjściowej.

Uwaga: Nie należy wciskać koronki wcześniej niż osiągnie ona punkt 0. Wcześniejsze wciśnięcie koronki spowodowałoby, że przypadkowe miejsce w którym znajdowałaby się wówczas wskazówka sekundowa stopera stałoby się nowym punktem 0.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz