# Zegarek naręczny JVD steel J1096

## Instrukcja obsługi

wskazówka sekundowa stopera                         wskazówka minutowa

wskazówka godzinowa

Koronka:

N: Normalny chód

1: Nastawianie daty

2: Nastawianie czasu

wskazówka centralna             data             mała wskazówka sekundowa

Nastawianie czasu:

- W momencie gdy wskazówka sekundowa jest  na godzinie 12 należy wysunąć koronkę do położenia 2.

- Obrotem koronki nastawić wówczas można żądany czas.

- Nastawianie czasu kończy się wciśnięciem koronki do położenia wyjściowego, a wskazówka sekundowa wówczas ruszy. Zatrzymanie tej wskazówki umożliwia dokładne nastawienie czasu.

Nastawianie daty

- Nastawianie rozpoczyna wysunięcie koronki do położenia 1.

- Obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek nastawić można wówczas żądaną datę.

UWAGA

- Nigdy nie należy nastawiać daty i dnia tygodnia w okresie pomiędzy 21:00 a 4:00. W przypadku nastawienia daty i dnia tygodnia w tym czasie, wskazania mogłyby być błędne.

- Jeśli miesiąc ma mniej niż 31 dni, na początku kolejnego misiąca trzeba datę skorygować ręcznie.

Posługiwanie się chronografem-stoperem

- Ręczne wyzerowanie wskazówek stopera:

- Rozpoczyna się wysunięciem koronki o jeden uskok (do położenia 1).

- Naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku A ustawia się wskazówkę sekundową w położeniu zerowym (na godzinie 2).

- Naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku  B zeruje się z kolei wskazówkę centralną.

- Po wyzerowaniu stopera koronkę wciska się do położenia wyjściowego (N).

Uwaga:Procedurę tę trzeba wykonać po wymianie baterii lub rozregulowaniu stopera.

- Mierzenie czasu

- Mierzenie rozpoczyna naciśnięcie przycisku A. Ponowne naciśnięcie przycisku A powoduje zatrzymanie pomiaru.

- Kolejne naciśnięcie przycisku A powoduje wznowienie i kontynuację pomiaru.

- Naciśnięcie przycisku B zeruje stoper i przygotowuje go do kolejnego pomiaru czasu.

# Zegarek naręczny JVD steel J1096

## Instrukcja obsługi

wskazówka sekundowa stopera                         wskazówka minutowa

wskazówka godzinowa

Koronka:

N: Normalny chód

1: Nastawianie daty

2: Nastawianie czasu

wskazówka centralna             data             mała wskazówka sekundowa

Nastawianie czasu:

- W momencie gdy wskazówka sekundowa jest  na godzinie 12 należy wysunąć koronkę do położenia 2.

- Obrotem koronki nastawić wówczas można żądany czas.

- Nastawianie czasu kończy się wciśnięciem koronki do położenia wyjściowego, a wskazówka sekundowa wówczas ruszy. Zatrzymanie tej wskazówki umożliwia dokładne nastawienie czasu.

Nastawianie daty

- Nastawianie rozpoczyna wysunięcie koronki do położenia 1.

- Obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek nastawić można wówczas żądaną datę.

UWAGA

- Nigdy nie należy nastawiać daty i dnia tygodnia w okresie pomiędzy 21:00 a 4:00. W przypadku nastawienia daty i dnia tygodnia w tym czasie, wskazania mogłyby być błędne.

- Jeśli miesiąc ma mniej niż 31 dni, na początku kolejnego misiąca trzeba datę skorygować ręcznie.

Posługiwanie się chronografem-stoperem

- Ręczne wyzerowanie wskazówek stopera:

- Rozpoczyna się wysunięciem koronki o jeden uskok (do położenia 1).

- Naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku A ustawia się wskazówkę sekundową w położeniu zerowym (na godzinie 2).

- Naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku  B zeruje się z kolei wskazówkę centralną.

- Po wyzerowaniu stopera koronkę wciska się do położenia wyjściowego (N).

Uwaga:Procedurę tę trzeba wykonać po wymianie baterii lub rozregulowaniu stopera.

- Mierzenie czasu

- Mierzenie rozpoczyna naciśnięcie przycisku A. Ponowne naciśnięcie przycisku A powoduje zatrzymanie pomiaru.

- Kolejne naciśnięcie przycisku A powoduje wznowienie i kontynuację pomiaru.

- Naciśnięcie przycisku B zeruje stoper i przygotowuje go do kolejnego pomiaru czasu.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz